附件（2）：

- 报价清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携卫星小站设备 | 1 | 套 | 卫星4G模块一套和配套设备。 |  |

二、技术参数要求：

（一）卫星4G模块

1. ▲内装于已采购的便携卫星小站内；（提供模块能装于已采购的便携卫星小站内的照片证明）。

2. ▲采用电信800M-4G频段覆盖；

3. ▲内置或外置延长天线，天线外置2mimo天线N头接口。

4. ▲外置吸盘高增益60cm玻钢天线，天线增益13dBm，天线可外拉5米（需现场演示在已采购的便携卫星小站上外接此天线）;

5. 单基站卫星4G覆盖半径50米以上，全向360度覆盖；

6. ▲支持入网电信4G终端数量不低于32个；

7. 卫星终端内供DC12V供电；

8.  输入DC12V-2A，待机功率小于10W；

9.  ▲基站正常输出功率250毫瓦；

10. 工作温度：-20℃-50℃；

11. 工作湿度：10%-85%；

（二）卫星终端流量

1. ▲壹年流量30GB，不限使用时间；

2. ▲终端上行带宽最大为5Mbps；

3. ▲终端最大下行带宽为10Mbps。

4. ▲流量有效期内不限制使用时间。

5.  中国国土范围、泰国、缅甸使用；

6.流量频段为KU转发器；

（三）配套辅助设备

1.卫星终端便携背包，采用一体化背负式（需现场演示能够装入已采购的便携卫星小站）；

2、30米绞盘式3芯车载电源线，线缆防水、防车碾压（需现场演示对已采购的便携卫星小站供电）;

3. 车载电源转换器（DC12V转换DC24V-100W)；

（四）便携式电池箱

1. ▲采用金属航空接插件，接插件具备锁紧功能（需现场演示对接已采购的便携卫星小站）；

2、▲移动供电电池，电池具有电量与电压的实时显示；

3、输出电压DC23.6-29.4V，可充放同时使用（需现场演示给已采购的便携卫星小站充电）；

4. 防护等级：IP65；

5. 工作温度：-20℃-60℃；

6. 工作湿度：10%-95%；

三、商务要求：

1服务地点: 四川省骨科医院

2交货期限：卫星4G基站、卫星终端流量，集成后的成品，在合同签订后15个工作日送到采购人指定地点

3质保期：卫星4G模块、卫星终端流量质保1年；

4合同签订时效：中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。

5付款方法和条件：签订合同后15工作日内采购人支付中标人合同总金额的30%，系统安装调试完毕验收合格后付70%。

综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效的最低有效报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报)*30分*100%。 |  |
| 2 | 技术参数50% | 50分 | 完全满足磋商文件技术参数中带▲的得36分，每有一项不满足或负偏离的扣3分，最多扣36分。 注：▲的共12项。 完全满足磋商文件技术参数中非▲的得14分，每有一项不满足或负偏离的扣1分，最多扣14分。 注：非▲的共14项。 | 技术类评分因素 |
| 3 | 商务要求10% | 10分 | 完全商务要求的得10分，不满足的，每一项扣2分，最多扣10分。 |  |
| 4 | 服务方案5% | 5分 | 根据供应商针对本项目的实施方案（包含：①采购计划②货源组织及包装运输③设备集成④时间进度安排，⑤应急响应）结合项目特点，方案完整、可行、合理、有针对性、重难点、关键点分析透彻的得5分，每有一项缺项或漏项的扣1分，扣完为止。 | 技术类评分因素 |
| 5 | 业绩5% | 5分 | 2021年1月1日以来的类似项目业绩，每具有一个得1分，本项最多得5分。 注：提供合同复印件加盖供应商鲜章。 | 共同类评分因素 |