附件（2）：四川省骨科医院治疗类设备采购项目

- 报价清单

| 序号 | 产品名称 | 限价 （万元/台） | 供应商报价 （万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑中频治疗仪 | 0.35 |  |  |
| 2 | 电脑骨伤治疗仪 | 5 |  |  |
| 3 | 下肢关节康复器 | 0.75 |  |  |
| 4 | 空气波治疗仪（低端） | 1.4 |  |  |
| 5 | 空气波治疗仪（高端） | 3 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |

- 产品参数：

（一）电脑中频治疗仪

  - 中频载波频率:2KHz～8KHz 误差±10%

  - 低频调制频率:1/6HZ～150HZ  误差不大于±5%

  - 调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、尖峰波、锯齿波、等幅波

  - 调制幅度：100%、90%、60%、33%

  - 调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制

  - 输出电流调节方式：按键递增递减

  - 最大输出电流：0～85mA（r.m.s) 电流误差±5%

  - 输出电流稳定度：≤5%

  - 工作电压：交流220V±22V、50Hz±1Hz

  - 熔 断 器：1.5A、Φ5×20（两个）

  - 输入功率：≤55VA

  - 输出通道：双通道

  - 安全分类：I类BF型

  - 使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%大气压力86Kpa～106kpa

  - 运输和贮存环境条件：环境湿度-40℃～55℃，相对湿度≤93%

  - 组成：由主机及治疗电极组成

  - 尺寸：380×290×85mm重量：4.6Kg

  - 可用负载阻抗范围：500Ω±10%（随着负载阻抗范围上升、输出电流减小；负载阻抗范围下降，输出电流增加。对脉冲宽度、脉冲重复频率等没有影响。）

▲功能技术参数（透热部分）

- 工作电压:电流220V±22V  50Hz±1Hz

2.透热电极表面温度：≤45℃

（二）电脑骨伤治疗仪

1、适用范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。

▲2、两路干扰电疗（8个电极）和两路脉冲磁疗联合治疗，可同时治疗多个患者或部位；

3、≧7英寸彩色液晶触摸显示屏，显示直观；一键飞梭，操作简便；

▲4、干扰电疗输出强度0-100mA（峰值强度）可调；

▲5、干扰电疗具有四种固定治疗模式，对骨折各期针对性治疗；

（a）F1：镇痛消肿消炎，干扰电输出，默认基频2000Hz，差频100Hz，BURST调制。

（b）F2：促进骨折愈合：干扰电输出，默认基频5000Hz，差频80Hz。

（c）F3：刺激骨骼肌，调制中频输出，基频4000Hz，差频4Hz，两组电疗交替输出。

（d）F4：强化骨骼肌，调制中频输出，基频4000Hz，差频50Hz，两组电疗同步输出。

▲6、干扰电治疗强度实时数字显示；干扰电输出波形动态显示，输出一目了然；

▲7、电脉冲延迟技术，避免瞬间高强电流刺激人体；

▲8、磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗；

（a）M1：消肿消炎镇痛，聚焦模式，方波磁场、固定20Hz治疗频率，强度50Gs-300Gs连续可调。

（b）M2：促进短骨愈合，聚焦模式，三角波磁场，固定100Hz治疗频率，强度50Gs-100Gs连续可调。

（c）M3：促进长骨愈合，顺磁模式，三角波磁场，固定40Hz治疗频率，强度50Gs-240Gs连续可调。

（d）M4：促进骨折愈合（有金属内固定），顺磁模式，方波、三角波磁场交替输出，固定80Hz治疗频率，强度50Gs-180Gs连续可调。

9、万向磁疗耦合器，适用于全身各个部位的治疗；

10、磁疗头具有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响；

11、磁疗单向穿透深度为7cm，适用于石膏等外固定患者的治疗；

12、特定动态交变脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热；

13、治疗时间0~99min可调，默认为20min，治疗结束自动停止，声音提示。

（三）下肢关节康复器

1、采用LED指示角度活动范围，显示直观、清晰。

2、机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段的康复锻炼要求。

3、配置通用型手控器，病人可自行控制机器的“伸” 、“屈”和“暂停”，既方便、实用，又提高了病人使用的安全感。

4、膝关节角度活动范围：0度～120度

5、髋关节角度活动范围：10度～120度

6、角速度变化范围：0度/秒～4度/秒(无级可调)

7、机架长度调节范围：小腿260mm～590mm,大腿265mm～565mm

8、电源：AC220V，50Hz

9、功耗：≤50W

10、净重：≤19Kg

（四）空气波治疗仪

低端：

1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

2、手提式外观设计，结构牢固耐用，方便转移治疗，便捷省力；

3、≧5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷；

4、配备一分一和一分二的充气导管，连接一分二导管时可以同时连接2个4腔气囊，同时治疗两个部位，可以达到两个通道一样的治疗效果；

▲5、配备6种专业的气压治疗模式，M1~M6模式可自由选择，多方向性多维度性的充气方式，满足医院不同患者需求；

▲6、设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

7、治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求；

8、特制的充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤60dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短；

9、配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；

特制叠加式四层结构气囊，有效地规避了出现压力死角，使挤压更有效；

10、环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

11、设备内置压力传感器：不同肢体维度的患者，可以达到同等的治疗压力，保证了不同患者治疗效果相同；

▲12、实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

13、过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

14、断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；

15、主机外壳采用ABS作为主要材质，坚固耐磨；气套采用TPU+尼龙布的材质，坚韧不易损坏，同时质地柔软，保证患者治疗时的舒适感；

▲16、气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证。

高端

１、适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗、以及预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿。

2、5.7英寸LCD液晶触摸显示屏，参数显示直观，操作简单快捷；

▲3、3种专业DVT治疗模式，M1~M3模式可自由选择；6种专业4腔全肢气囊治疗模式，M1~M6模式可自由选择，多达9种充气治疗模式；

4、波浪式四腔充气治疗模式，可有效预防远端麻木；

▲5、单腔压力可调可关闭功能：在治疗时，可以对充气的腔道进行参数调节，也可以针对特殊情况将腔道关闭，能有效避开患者不适合挤压的部位；

▲6、标配专业DVT分段式气囊，配合设备内部DVT治疗模式使用，可作DVT模式和4腔模式两用机，适用于医院所有患者；

7、环形封闭式气囊设计，充气加压时形成圆形正向加压，不增加出血可能；

配备4腔上肢气囊、下肢气囊等多种不同形式气囊选配；

8、设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换；

9、特制充气气泵，有效地降低噪声，使用时产生的噪声≤60dB，振动幅度小，充气速度快，充气所用时间短；

▲10、时间设定模式：DVT模式下，治疗时间1min~99h可调，满足患者超长时治疗；4腔气压模式下，治疗时间1min~99min可调，满足临床患者所需；

设备内部默认设置充气持续时间3S，充气间隔时间10s-15s，无需手动调节；

11、实时压力监测系统：可实现仪器设备充气时，每腔压力实时监测，实时显示当前腔道压力，避免加压过大，造成静脉瓣膜受损；

12、智能参数记忆功能：对治疗过程中调节的参数设备可自动记忆该参数，在之后的循环充气中自动使用该参数，无需治疗师再次进行调节；

▲13、梯度压力模式：内置程序，最后一腔充气强度仅有第一腔的60%，符合人体生物力学，使治疗时更加舒适并有效保护人体静脉瓣膜；

过压保护系统：充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护，避免压力过大导致患者损伤；

14、断电保护功能：若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护，避免对患者造成损伤；

▲15、气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购；

三、商务需求：

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.安装、调试和培训要求：

（1）设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案；

（2）由供应商负责送货安装和调试及人员培训，

4.供应商需保证10年的设备维修配件提供，并随标书提供维修配件价格清单。

5.付款方式：

合同生效后，供应商须在接院方通知后7个工作日送货到指定地点并安装调试可投入使用。以供应商、使用科室、归口管理部门三方签字确认的开箱验收单为凭据，经过15天试用确定设备无误，以实际配送货物的数量进行结算，支付金额达到预算金额，合同自动终止。

6.货物类质保期：大于等于36个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。维修响应时间≦2小时，48小时不能修复需提供备用机。

7、违约责任：供应商如未能按约送货安装，每延迟一天，需按合同总金额0.05%支付违约金。

综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 产品参数 | 40.8分 | 普通条款共18条，一条不满足扣0.3分；重要性条款共2条，一条不满足扣1分。 普通条款共7条，一条不满足扣0.3分；重要性条款共12条，一条不满足扣1分。 普通条款共10条，一条不满足扣0.3分。 普通条款共12条，一条不满足扣0.3分；重要性条款共4条，一条不满足扣1分。 普通条款共9条，一条不满足扣0.3分；重要性条款共6条，一条不满足扣1分。 | 说明：▲为重要性条款，其余为普通条款。 序号1-5对应报价清单中的产品。 |
| 三 | 商务要求 | 7分 | 满足一条得1分，最多得7分。 |  |
| 四 | 产品及服务方案 | 10分 | 投标人提供的产品及服务方案优得10分，一般得7分，较差得4分。 |  |
| 五 | 业绩 | 10分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得2分，最多得10分。 | 以投标文件响应为准 |
| 六 | 投标文件的规范性 | 2.2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2.2分；有一项细微偏差扣1.1分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |