附件（2）：四川省骨科医院纤支镜采购项目

- 报价清单

| 序号 | 产品名称 | 限价 （万元/台） | 供应商报价 （万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤支镜 | 24 |  |  |

- 产品参数：

（一）项目用途：在经口、鼻插入的鼻腔、咽喉以及上呼吸道部位的诊断和治疗中使用。

（二）产品形式：原装进口、便携式插管内窥镜。

（三）▲可以连接不同种类的光源装置：

- 冷光源

2、电池光源 （可使用普通市售锂电池，单粒使用时间可达十小时）

（四）全封闭防水设计，可全浸泡消毒。

（五）先端部圆弧设计，先端部直径小于插入管直径。

（六）具体参数：

1、视野角≥90度

2、景深3-50mm

3、弯曲角度：上≥160度．下≥130度

▲4、先端硬性部径：≤5.1mm

5、软性插入管部径：≤5.2mm

▲6、钳道内径：≥2.5mm

7、有效长度≥600mm

三、商务需求：

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.安装、调试和培训要求：

（1）设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案；

（2）由供应商负责送货安装和调试及人员培训，

4.供应商需保证10年的设备维修配件提供，并随标书提供维修配件价格清单。

5.付款方式：

合同生效后，供应商需支付合同总价5%的履约保证金，接到保证后的7个工作日院方支付30%预付款。货物到货期为接院方通知后30日内。货物送达后以使用科室、设备处、供应商三方签字确认的开箱验收单为凭据，经过15天试用期后进行履约验收，验收无误支付剩余70%的货款，5%的履约保证金在合同履行满一年后后经过供应商申请，科室签字确认后根据医院审批支付流程退还。

6.货物类质保期：大于等于12个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。维修响应时间≦2小时，48小时不能修复需提供备用机。

7、违约责任：供应商如未能按约送货安装，每延迟一天，需按合同总金额0.05%支付违约金。

综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 产品参数 | 29分 | 普通条款共9条，一条不满足扣1分；重要性条款共4条，一条不满足扣5分。 | 说明：▲为重要性条款，其余为普通条款。 |
| 三 | 商务要求 | 7分 | 满足一条得1分，最多得7分。 |  |
| 四 | 产品及服务方案 | 20分 | 投标人提供的产品及服务方案优得15-20分，一般得10-14分，较差得0-9分。 |  |
| 五 | 业绩 | 13分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得1分，最多得13分。 | 以投标文件响应为准 |
| 六 | 投标文件的规范性 | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |