附件（2）：四川省骨科医院血管外科专科手术器械采购项目

- 报价清单

| 序号 | 产品名称 | 限价 （万元/两套） | 供应商报价 （万元/两套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血管外科专科手术器械 | 40 |  |  |

- 产品要求：

血管外科专科手术器械（满足血管外科开展外周及大血管手术精细手术及血管吻合手术需求）

| 序号 | 产品 名称 | 主要配置及技术参数 | 数量（把） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用剪 | 黑柄血管剪 超锋利刃口 长度≥18cm 头端角度125° | 2 |
| 2 | 医用剪 | 黑柄血管剪 超锋利刃口 长度≥18cm 头端角度45° | 2 |
| 3 | 组织镊 | 血管镊 无损伤型钳口 长度≥20cm 头端宽≥1.5mm | 4 |
| 4 | 组织镊 | 血管镊 无损伤型钳口 长度≥24cm 头端宽≥2.0mm | 2 |
| 5 | 组织镊 | 血管夹 无损伤型头端 总长≤50mm 弯 头端≥20mm 弹簧型 | 4 |
| 6 | 组织镊 | 血管夹 无损伤型头端 总长≤65mm 弯 头端≥30mm 弹簧型 | 4 |
| 7 | 组织镊 | 血管夹 无损伤型头端总长≤75mm 弯 头端≥35mm 弹簧型 | 4 |
| 8 | 组织钳 | 血管钳 无损伤型钳口 总长≤12.5cm 头端折45°手柄S型 | 4 |
| 9 | 组织钳 | 血管钳 无损伤型钳口 总长≥250mm 髂动脉用 S型 大弯 | 2 |
| 10 | 组织钳 | 血管钳 无损伤型钳口 总长≥187mm 肱动脉用 S型 强弯 | 2 |
| 11 | 组织钳 | 血管钳 无损伤型钳口 总长≤250mm 吻合用 头端≥55mm | 2 |
| 12 | 组织钳 | 血管钳 无损伤型钳口 总长≤22cm 门静脉用 头端折60° | 2 |
| 13 | 组织钳 | 血管钳 无损伤型钳口 总长≤20cm 头端勺型 手柄S型 | 2 |
| 14 | 组织钳 | 血管钳 无损伤型钳口 总长≤16.5cm 头端折 头端≥53mm | 2 |
| 15 | 器械钳 | 显微持针钳 总长≥21cm 直 有锁 头端有钻石粉末涂层 头端≤0.8mm 适配5/0缝线 | 2 |
| 16 | 器械钳 | 显微持针钳 总长≥21cm 直 有锁 头端有钨碳钢镶片 头端≤1.0mm 适配4/0缝线 | 2 |
| 17 | 组织镊 | 显微平台镊 总长≥21cm 直 头端有钻石粉末涂层 头端≤0.7mm | 2 |
| 18 | 组织镊 | 显微血管镊 无损伤型头端 总长≥21cm 直 头端≤1.2mm | 4 |
|  | 合计： | 48 |

三、商务需求：

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.安装、调试和培训要求：

（1）设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案；

（2）由供应商负责送货安装和调试及人员培训，

4.供应商需保证10年的设备维修配件提供，并随标书提供维修配件价格清单。

5.付款方式：

合同生效后，供应商需支付合同总价5%的履约保证金，收到保证金后的7个工作日我院支付30%预付款。货物到货期为接院方通知后30日内。货物送达后以使用科室、设备处、供应商三方签字确认的开箱验收单为凭据，经过15天试用期后进行履约验收，验收无误支付剩余70%的货款，5%的履约保证金在合同履行满一年后后经过供应商申请，科室签字确认后根据医院审批支付流程退还。

6.货物类质保期：

大于等于36个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。质保期内要求提供每半年一次的保养服务，终生维护。

7、违约责任：供应商如未能按约送货安装，每延迟一天，需按合同总金额0.05%支付违约金。

综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 产品要求 | 36分 | 产品要求共18项，每项2分，扣完为止。 |  |
| 三 | 商务要求 | 7分 | 满足一条得1分，最多得7分。 |  |
| 四 | 产品及服务方案 | 10分 | 投标人提供的产品及服务方案优得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分。 |  |
| 五 | 业绩 | 16分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得2分，最多得16分。 | 以投标文件响应为准 |
| 六 | 投标文件的规范性 | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |