附件（2）：四川省骨科医院医用冰箱等设备采购项目

包一:医用冰箱一批。

- 报价清单

| 序号 | 产品名称 | 限价 （万元/台） | 供应商报价 （万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱 | 0.5 |  |  |

- 产品要求：

医用冰箱（2-8℃保存箱）技术规格及要求：

1▲有效容积310升到320升，立式。宽度小于等于60cm

2▲箱内温度：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调节增量为0.1℃，分辨率0.1℃；

3▲可显示湿度并控制湿度，35%-75%。具有保存箱温度湿度控制方法发明专利。

3报警方式：声光报警，可实现超温报警

4 采用风冷,专业风道，保证箱内温度稳定均匀

5.环保无氟制冷剂

6采用名牌压缩机和冷凝风机。

7透明玻璃门设计，玻璃门采用更坚硬的玻璃，可适应气压差带来的压力，内设照明灯，方便随时观察箱内物品。

8多层搁物架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间

9宽电压带，适合电压不稳定地区（187—242V）

10▲售后服务：四川省内有维修网点覆盖全省，市县有网点80个以上，2小时内响应，24小时内上门维修服务；提供售后网点名称、联系人、电话。

提供成都当地售后网点营业执照，和厂家年度服务协议和法人身份证复印件，原件备查

11▲制造厂家通过ISO9001、ISO14001认证、13485认证和GB/T28001认证并获得医疗器械生产企业许可证

12▲产品具有医疗器械注册证

三、商务需求：

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.安装、调试和培训要求：

（1）设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案；

（2）由供应商负责送货安装和调试及人员培训，

4.供应商需保证10年的设备维修配件提供，并随标书提供维修配件价格清单。

5.付款方式：

合同生效后，供应商须在接院方通知后7个工作日送货到指定地点并安装调试可投入使用。以供应商、使用科室、归口管理部门三方签字确认的开箱验收单为凭据，经过15天试用确定设备无误，以实际配送货物的数量进行结算，支付金额达到10万元，合同自动终止。

6、货物类质保期：

大于等于24个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。

7、违约责任：供应商如未能按约送货安装，每延迟一天，需按合同总金额0.05%支付违约金。

综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 产品要求 | 36分 | 重要参数共6项，一项得5分；一般参数共6项，一项得1分。 | ▲为重要参数，其余为一般参数。 |
| 三 | 商务要求 | 7分 | 满足一条得1分，最多得7分。 |  |
| 三 | 产品及服务方案 | 10分 | 投标人提供的产品及服务方案优得8-10分，一般得5-7分，较差得0-4分。 |  |
| 四 | 业绩 | 16分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得2分，最多得16分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |

包二：中药煎药机3台，膏体包装机1台，浓缩收膏机1台。

一、报价清单

| 序号 | 产品名称 | 限价 （万元/台） | 供应商报价 （万元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煎药机 | 1.6 |  |  |
| 2 | 膏体包装机 | 3.75 |  |  |
| 3 | 浓缩收膏机 | 4.6 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

二、产品要求：

（一）煎药机

1、选配远程控制煎药，可联网读取时间，煎药温度曲线，同医院系统软件对接。

▲2、自动下挤压、85℃，95℃，115℃自动挤压三次，煎煮充分自动加水计量功能,准确控制加水量，自动挤压功能,实现药渣分离

3、滑盖锁死装置,安全可靠

▲4、数控煎药控制，六个控制主键，两个显示窗口，多种功能自动切换，操作简单方便

5、具有一煎、先煎后下功能,符合国家规范,用户可按需求设置

6、常压煎煮功能,保持传统煎药方式特点

7、药物先煎后下功能,满足不同处方需求

8、自动加热调节,文火,武火自动转换功能

9、数控煎药定时功能,煎药完毕自动提示

（二）膏体包装机

1、计量范围：1-50毫升

2、包装速度: 40-60袋/分

3、制袋尺寸: 长：40-120毫米、宽：40-90毫米

4、电源电压: 三相四线制380v50hz/220v50hz

5、功率: 1.2千瓦

6、重量: 180千克

7、外形尺寸：650*710*1560mm

▲8、物料桶可根据要求定制

功能特点：

- 智能电脑控制，制袋精度高，可采用人工设定袋长或自动跟踪色标控制。

- 报警停机功能：卡袋色标丢失或印刷有误时自动报警停机。

- 定位停机功能：停机时热封体总是处于张开位置，避免损坏包材及材料。

- 断电、停机时自动保存计数，自动识别真假色标。

- 自动完成制袋，计量、充填、封合、打印批号、切断及计数等功能。

- 选装打印装置：可选择封口热压印、色带打印、墨轮打印等。

- 包装袋形根据用户需要可选择三边封、四边封、背封（枕形袋）；封道纹路有直纹和网纹选择；切刀可选择平切刀锯齿形刀、连续袋刀。

- 适用各种复合包装材料，如纸/聚乙烯，聚丙烯/聚乙烯，聚酯/铝/聚乙烯，涤纶/镀铝/聚乙烯，尼龙/聚乙烯，聚酯/聚乙烯等。

▲9、复合材料必须要有药包材证件，在药品评审中心上能查到、作为佐证。

（三）浓缩收膏机

1、过滤筒容量>18升

2、浓缩筒容量5~10升

▲3、浓缩时额定蒸发量≥13升/小时升

4、成膏定容范围1.5~5.5升

5、成膏密度≤1.3千克/升

6、额定电压220V

7、总功率6000W —6500W

8、外形尺寸长1050mm×宽550mm×高1500mm（正负20mm）

功能要求

1、浓缩步骤一键自动完成，方便操作；

2、装配有进药接口，可以自动连续进药，能满足大批量生产；

3、采用动态浓缩技术，汽化面积大，成膏快。每小时浓缩蒸发量必须等于或大于8升；

4、浓缩筒使用透明材料，能够随时观察药液浓缩过程；

5、当药膏低于定容范围时，设备能自动停止工作，防止受损；

▲6、具备真空低温浓缩程序，药液沸点稳定在60℃以下，以减少热敏物质的分解，浓缩过程稳定在-0.07MPa以上的高真空环境，水溶液沸点稳定在60℃左右，减少热敏物质的分解，增大传热温度差，强化蒸发操作。在控制系统上必须有显示。

▲7、旋转喷射式动态蒸发

- 商务需求：

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.安装、调试和培训要求：

（1）设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案；

（2）由供应商负责送货安装和调试及人员培训。

4.供应商需保证10年的设备维修配件提供，并随标书提供维修配件价格清单。

5.付款方式：

合同生效后，供应商须在院方通知的7个工作日送货到指定地点并安装调试可投入使用。开箱验收无误后经15日试用期，确定设备无误，以使用科室、设备处、供应商三方签字确认的开箱验收单为依据支付100%货款。

6、货物类质保期：大于等于24个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。

7、违约责任：供应商如未能按约送货安装，每延迟一天，需按合同总金额0.05%支付违约金。

综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 产品要求 | 55分 | 重要参数共2项，一项得3分；一般参数共7项，一项得1分。 重要参数共2项，一项得3分；一般参数共15项，一项得1分。 重要参数共3项，一项得3分；一般参数共12项，一项得1分。 | ▲为重要参数，其余为一般参数。 1-3对应产品清单中的产品。 |
| 三 | 商务要求 | 7分 | 满足一条得1分，最多得7分。 |  |
| 四 | 业绩 | 7分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得1分，最多得7分。 | 以投标文件响应为准 |
| 五 | 投标文件的规范性 | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |

包三：手术动力系统配件一批。

一、报价清单

| 序号 | 产品名称 | 限价 （万元/批） | 供应商报价 （万元/批） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术动力系统配件 | 16.5 |  |  |

- 产品要求：

（一）驱动附件一套：

1附件直径16cm,长8cm，带锁定装置，用于术中支持稳定管道；

2可伸缩管道：长14cm,用于术中稳定钻头；

3直径2.5mm切割钻头，杆长14cm;

4直径3.0mm金刚砂钻头，杆长14cm;

5直径4.0mm切割钻头，杆长14cm。

（二）配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动附件 | 直径16cm,长8cm | 个 | 3 |
| 2 | 管道 | 长14cm | 个 | 3 |
| 3 | 切割钻头 | 直径2.5mm | 个 | 5 |
| 4 | 金刚砂钻头 | 直径3.0mm | 个 | 5 |
| 5 | 切割钻头 | 直径4.0mm | 个 | 5 |

三、商务需求：

1.供应商须提供全新的货物(含零部件、配件、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家标准，以及本项目谈判文件及技术协议的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.安装、调试和培训要求：

（1）设备安装由供应商与采购方根据现场情况协商安装方案；

（2）由供应商负责送货安装和调试及人员培训，

4.供应商需保证10年的设备维修配件提供，并随标书提供维修配件价格清单。

5、付款方式：

合同生效后，供应商须在接院方通知30日内送货到院方指定地点并安装调试可立即投入使用。经开箱验收无误后以供应商、设备处、使用科室三方签字的开箱验收单为依据，经15天试用无误后支付100%货款。

6、货物类质保期：大于等于24个月（质保期为验收合格之日起开始计算单个设备质保期、售后服务有特殊要求的以具体要求为准）。

7、违约责任：供应商如未能按约送货安装，每延迟一天，需按合同总金额0.05%支付违约金。

综合评分表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 | 30分 | 以最终报价的最低价为基准价，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*30。 | 以投标文件最终报价为准 |
| 二 | 产品要求 | 40分 | 产品要求共10项，满足一项得4分。 |  |
| 三 | 商务要求 | 7分 | 满足一条得1分，最多得7分。 |  |
| 四 | 服务方案 | 15分 | 服务方案较优得10-15分，一般得5-9分，其余得0-4分。 |  |
| 五 | 业绩 | 7分 | 提供近1年类似业绩（2020.11-2021.11），以合同或中标通知书为准，一个业绩得1分，最多得7分。 | 以投标文件响应为准 |
| 六 | 投标文件的规范性 | 1分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得1分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 | 以投标文件响应为准 |